## Slide 1
IT INFRASTRUCTURE ANALYSIS
Internet Home, Business,
& Dedicated:
Mana yang Tepat untuk Perusahaan Anda?
Analisis Teknis & Finansial untuk Pengambilan Keputusan Strategis
Manajemen Cuatrodia | 2026
Disusun oleh: IT Consultant & Network Engineer | Disampaikan kepada: C-Level / Direksi

## Slide 2
01 | EXECUTIVE SUMMARY
Kata Pengantar: Jaringan Adalah Tulang Punggung Bisnis
"Di era digital, koneksi internet bukan sekadar fasilitas — melainkan infrastruktur kritis
setara listrik dan air. Gangguan berarti operasional terhenti dan kerugian finansial nyata."
80 Perangkat Aktif
Beban kerja berat: editing video/grafis, virtual meeting simultan, transfer file besar. Setiap perangkat butuh koneksi yang stabil dan cepat.
Internet Home: Risiko Tinggi
Bandwidth asimetris, contention ratio, FUP, dan tanpa SLA menjadikan koneksi rumahan tidak layak untuk operasional korporat.
Dedicated = Investasi Tepat
Bandwidth simetris 1:1, SLA uptime 99.5%+, IP Statis, jalur eksklusif, dan support 24/7 adalah standar minimal untuk perusahaan.

## Slide 3
02 | PROFIL KEBUTUHAN PERUSAHAAN
Analisis Teknis Beban Jaringan: 80 Perangkat Aktif
80
Perangkat Aktif
Simultan
40+
Zoom/Meet
Sesi Bersamaan
~600
Mbps Upload
Minimal Dibutuhkan
<50ms
Latency Target
Real-time Meeting
📊 Estimasi Kebutuhan Bandwidth
Virtual Meeting (40 sesi × 3 Mbps up) = 120 Mbps uploadFile Transfer Video/Grafis (20 user) = 400 Mbps uploadGeneral Browsing & Cloud (80 user) = 80 Mbps downloadTOTAL KEBUTUHAN UPLOAD ≥ 520–600 Mbps
⚠️ Karakteristik Kritis yang Dibutuhkan
Upload simetris tinggi — editing & file sharing
Latency stabil < 50ms — real-time meeting tanpa lag
Zero packet loss — kualitas audio/video
Uptime 24/7 terjamin — operasional tidak boleh terhenti
IP Publik Statis — remote access & keamanan sistem

## Slide 4
03 | ANALISIS INTERNET HOME
Mengapa "500 Mbps" Rumahan Tidak Cukup untuk Perusahaan
Masalah #1
Asymmetric Bandwidth
Paket "500 Mbps" berarti 500 Mbps download saja. Upload aktual hanya 20–50 Mbps. Padahal perusahaan Anda butuh upload ~600 Mbps untuk editing dan meeting simultan. Upload yang kecil = bottleneck fatal.
Masalah #2
Contention Ratio
Bandwidth dibagi dengan ratusan pengguna lain di area yang sama ("Up-To" bukan "Dedicated"). Saat jam sibuk (08.00–17.00), kecepatan aktual bisa turun drastis hingga 10–20% dari nilai nominal.
Masalah #3
Fair Usage Policy (FUP)
Setelah kuota FUP habis (misal 300 GB/bulan), kecepatan di-throttle. Untuk perusahaan dengan 80 device dan heavy traffic, kuota FUP bisa habis dalam hitungan hari.
Masalah #4
Tanpa SLA (Garansi Layanan)
Tidak ada Service Level Agreement. ISP tidak wajib menjamin uptime, waktu perbaikan, atau kualitas koneksi. Jika internet mati, tidak ada kompensasi dan waktu respons support tidak terjamin.

## Slide 5
04 | MITOS BACKUP 2 ISP HOME
"Pakai 2 ISP Rumahan = Aman" — Anggapan yang Berbahaya
Menggabungkan dua koneksi ISP rumahan (load balancing / failover) dengan router standar TIDAK menyelesaikan masalah fundamental pada koneksi home broadband.
01
Routing Tidak Stabil saat Load Balancing
Session-based applications seperti Zoom, Google Meet, atau VPN membutuhkan satu koneksi konsisten. Load balancer home router akan memecah sesi ke 2 jalur berbeda, menyebabkan packet loss, jitter tinggi, dan koneksi terputus tiba-tiba.
02
Downtime saat Proses Failover
Ketika ISP-1 mati dan router melakukan failover ke ISP-2, ada jeda 15–120 detik (tergantung konfigurasi). Dalam skenario meeting aktif atau transfer file besar, jeda ini cukup untuk merusak sesi kerja seluruh tim.
03
Akar Masalah Tetap Tidak Terselesaikan
Dua kali bandwidth asimetris + dua contention ratio + dua FUP = tetap tidak cukup upload dan tidak ada SLA. Anda hanya menggandakan biaya dengan menggandakan risiko. Masalah fundamental (upload kecil, contention, no SLA) tidak hilang.

## Slide 6
05 | SOLUSI: INTERNET DEDICATED / BUSINESS
Fitur Enterprise-Grade yang Tidak Dimiliki Koneksi Rumahan
1:1 Symmetrical Bandwidth
Upload = Download. Paket 100 Mbps dedicated = 100 Mbps upload + 100 Mbps download penuh. Ideal untuk editing cloud, backup, dan meeting simultan.
SLA Uptime Terjamin
Garansi uptime 99.5%–99.9% (< 4 jam downtime/tahun). Kompensasi finansial jika SLA dilanggar. Komitmen legal dari ISP.
Jalur Eksklusif (No Contention)
Bandwidth tidak dibagi dengan tetangga. Kecepatan konsisten 24/7 tanpa degradasi di jam sibuk. Dedicated pipe khusus untuk bisnis Anda.
IP Publik Statis
Alamat IP tetap, tidak berubah. Wajib untuk: VPN korporat, remote desktop, server hosting, sistem keamanan berbasis IP.
Monitoring MRTG / 24x7
ISP menyediakan real-time bandwidth monitoring. Laporan traffic bulanan. Deteksi anomali dan troubleshooting proaktif oleh tim NOC.
Dedicated Support 24/7
Hotline NOC khusus, respon dalam hitungan menit. SLA perbaikan (misalnya: maksimal 4 jam resolusi). Tidak antre dengan pelanggan rumahan.
✓ Semua fitur di atas adalah STANDAR MINIMAL untuk operasional perusahaan dengan 80+ perangkat aktif

## Slide 7
06 | PERBANDINGAN KOMPREHENSIF
Internet Home vs Business vs Dedicated — Head to Head
ASPEK
INTERNET HOME
(500 MBPS)
INTERNET BUSINESS
(SHARED)
INTERNET DEDICATED
★ REKOMENDASI
Kecepatan Upload
20–50 Mbps ❌
50–100 Mbps ⚠️
Sama dengan Download ✓
Contention Ratio
1:50 hingga 1:200 ❌
1:10 hingga 1:20 ⚠️
1:1 (Eksklusif) ✓
SLA / Uptime
Tidak Ada ❌
Terbatas ⚠️
99.5%–99.9% ✓
FUP (Throttling)
Ada (Keras) ❌
Ada (Longgar) ⚠️
Tidak Ada ✓
IP Publik Statis
Tidak ❌
Opsional/Berbayar ⚠️
Termasuk ✓
Monitoring NOC
Tidak Ada ❌
Terbatas ⚠️
24/7 Real-time ✓
Support Priority
Antre (Hari) ❌
< 8 Jam ⚠️
< 4 Jam (NOC) ✓
Cocok untuk 80 Device
TIDAK ❌
Risiko Tinggi ⚠️
YA ✓

## Slide 8
07 | ANALISIS COST vs RISK (ROI)
"Penghematan" Rp 2 Juta vs Kerugian Rp 100 Juta
💰 Perbandingan Biaya Bulanan
2× ISP Home 500 Mbps
~Rp 1.6 Jt/bln
(2 × Rp 800rb)
Internet Business 100 Mbps
~Rp 3–5 Jt/bln
Symmetrical, SLA terbatas
Internet Dedicated 100 Mbps
~Rp 5–10 Jt/bln
1:1, Full SLA, 24/7 NOC
Selisih Home vs Dedicated: ~Rp 3–8 Jt/bulan
🔥 Potensi Kerugian Saat Internet Home Down
Asumsi: 80 karyawan × gaji rata-rata Rp 8 Jt/bulan = Rp 640 Jt/bulan = ~Rp 4.2 Jt per jam kerja
Internet Down 1 Jam
Rp 4,2 Jt
Lost productivity 80 karyawan
Internet Down 4 Jam
Rp 16,8 Jt
Meeting klien batal, deadline terlewat
Internet Down 1 Hari (8 jam)
Rp 33,6 Jt
+ reputasi klien & potensi penalti kontrak
Internet Down 2× / Bulan
Rp 67 Jt+
Akumulasi dalam 1 bulan saja
💡 Dedicate Rp 5–10 Jt/bln JAUH LEBIH MURAH daripada kehilangan Rp 33–67 Jt per insiden

## Slide 9
08 | KESIMPULAN & REKOMENDASI
Rekomendasi Strategis
untuk Infrastruktur Internet Perusahaan
HINDARI
Internet Home (Sekalipun 2 ISP)
Asymmetric upload, contention ratio tinggi, FUP, dan tanpa SLA = risiko operasional yang tidak dapat diterima untuk 80 perangkat aktif.
PERTIMBANGKAN HANYA JIKA
Internet Business (Shared)
Jika budget sangat terbatas, Business Shared bisa menjadi opsi sementara — namun tetap ada risiko di jam sibuk. Harus disertai komitmen upgrade dalam 6 bulan.
REKOMENDASI UTAMA
Internet Dedicated (Fiber/Metro-E)
Satu-satunya solusi yang menjamin operasional 80 perangkat. ROI terbukti: biaya Rp 5–10 Jt/bulan vs potensi kerugian Rp 33 Jt+ per insiden downtime.
Investasi pada infrastruktur jaringan yang tepat adalah investasi pada produktivitas, reputasi, dan kelangsungan bisnis Anda.